Relazione tecnica.

I lavori di manutenzione straordinaria di n. 2 edicole funerarie – zona 4 Cimitero vecchio impianto. Sono stati affidati con Lettera Commerciale prot. n° 17.199 del 26.9.2017 alla Ditta Edilmarmi di Ronchi Vincenzo per l’ importo lavori al netto di €. 7.194,53 oltre IVA al 10% con DD. n. 152 d 22.09.2017 - R.G. n. 576/2017.

A seguito dei lavori in oggetto, a svellimento del rivestimento esistente e la demolizione della muratura di tompagno dei loculi-urne cinerarie effettuato, si è constatata una situazione esistente diversa da quanto progettata, ovvero :

1-le urne, per ciascuna edicola, risultano essere : n. 5 per 4 file = n° 20, in luogo delle

previste n. (5*7)=n. 35;

2-n. 20 per 2 edicole = n. 40 complessivamente, in luogo delle previste 70.

Da un’analisi dello stato dei luoghi sono state verificate le dimensioni dei loculi-urne, esse risultano di cm. (71*26*H61).

Essendo le urne in lamiera zincata delle seguenti misure :

-cm.(50*26*H23);

-cm.(55*26*H23);

è possibile realizzare, inserendo una lastra di marmo in mezzeria, così come indicato nella foto A.2, un raddoppio dei loculi-urne , realizzando cavedi delle dimensioni di cm. (63*26*H28), in modo da ottenere n. (5 *4 file * 2 urne/loculo)=n° 80 complessive.

Per quanto sopra,

si rende necessario impegnare una maggiore somma, al fine di realizzare :

-n.40 lastre divisorie  : (0.39*0.71*0.04);

-n.80 lastre montanti : (0.25*0.28*0.03);

-ampliamento impianto elettrico per il maggior numero di loculi-urne.

Con la presente perizia tecnica sono state individuate le lavorazioni e gli importi necessari per portare a termine l’intervento e rendere fruibili le urne cinerarie in numero di 80.

La presente perizia tecnica è composta dai seguenti elaborati :

1-Relazione Tecnica con documentazione fotografica e Q.E.;

2-Computo metrico;

3-Elenco Prezzi.

Il Quadro economico risulta essere :

|  |  |  |  | IVA | % | parziale | TOTALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  | Lavori a misura |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Opere murarie ed elettriche |  |  | 4.100,48 |  |
|  |  | 9 | Importo a base d'asta |  |  |  | 4.100,48 |
|  |  | 10 | A detrarre il ribasso d'asta del … |  | 10% |  | -410,05 |
|  |  | 11 | In Uno € |  |  |  | 3.690,43 |
|  |  | 12 | Oneri specifici per la sicurezza |  | 3% |  | 0,00 |
|  |  | 13 | In Uno € | 10% |  |  | 3.690,43 |
| B |  |  | Somme a dispos. Amm.ne |  |  |  |  |
|  | 1 |  | IVA su : Lavori | 10% | 5% | 369,04 |  |
|  | 2 |  | Arrotondamenti |  |  | 0,52 |  |
|  | 3 |  | In Uno le somme a dispos. dell' Amm.ne |  |  |  | 369,56 |
| C |  | 1 | Totale € |  |  |  | 4.060,00 |